## Slide 1: SKEWNONO 2026년 성과 보고
METROLOGY WORKSPACE
조회 도구에서 현업이 매일 쓰는 계측 업무 서비스로
2026-10-09 · 갱신 2026-10-20

## Slide 2: 현업이 매일 쓰는 계측 서비스가 되었습니다
60~70명
일평균 접속자
인라인 교대 · 공정/소자 엔지니어 · TF
10초 이내
Align Fail 발견 시간
이전에는 늦으면 4~5분
10%
전체 계측 시간 단축
계측 포인트 감축의 결과
1
디바이스 통계
검/계측 효율화 TF
계측 파라미터 · 포인트를 추적하는 유일한 수단
2
실시간 알람
인라인 교대 구성원
RCS CCTV 대신 실시간으로 Align Fail 확인
3
통합 조회
공정 · 소자 엔지니어
Recipe · 통계 · 결과 데이터를 한 서비스에서 조회
4
AFM 관리 툴
AFM 사용자
AFM 측정 조회와 관리를 스큐노노로 통합
5
FTP 접속
Metrology 엔지니어
별도 FTP 프로그램 없이 장비 파일을 웹에서 열람 · 다운로드

## Slide 3: 디바이스 통계로 계측 시간을 10% 줄였습니다
검/계측 효율화 TF 지원
효율화의 출발점은 디바이스마다 어떤 파라미터를 몇 포인트 재는지 아는 것입니다. 이를 추적 · 분석할 수 있는 수단은 스큐노노의 디바이스 통계 탭이 유일합니다.
CD 계측 효율화 담당 엔지니어의 요구사항을 반영했습니다
디바이스별 계측 활동 랭킹 · Top-N · 다중 비교
합의된 계측 룰 열람과 룰 준수 판정
lot health 신호등으로 살펴볼 lot 선별
주차별 스냅샷으로 계측량 추세 확인
진행 중 · 디바이스명 설명 스크립트 표준화
t-EV, PV, Pool제 등을 확인하기 어려운 디바이스 description 에 표준화를 적용하고 있습니다.
10%
전체 계측 시간 단축
수만 개 Recipe 중 과도 측정 Recipe 를 전부 모니터링
계측 포인트를 감축해 계측 효율화 달성
모든 디바이스가 표준에 맞게 계측

## Slide 4: Align Fail 을 10초 안에 발견합니다
이전 · RCS CCTV
4~5분
늦으면 발견까지 걸리던 시간
매번 많은 장비의 CCTV 를 하나씩 확인
계속 지켜보아야 해 정신적 피로 누적
현재 · 스큐노노 실시간 알람
10초 이내
Align Fail 발견 시간
Align Fail 발생 즉시 피드에 표시
알람이 온 장비만 확인
인라인 교대 구성원이 상시 접속해 작업합니다
1
CD-SEM · HV-SEM 최근 20분 피드
2
미확인 건수를 브라우저 탭 제목에 표시
3
Align 이미지와 십자선 오버레이

## Slide 5: Recipe · 통계 · 결과를 한 곳에서 봅니다
함께 볼 수 있어 공정 · 소자 엔지니어가 많이 사용합니다
1
Recipe 정보
Recipe 검색
열어보기, 횡전개, 측정 이력, 비교
2
통계 정보
Recipe 현황 · 디바이스 통계
Recipe 별 TAT, Align · 측정 실패 추이, 디바이스별 계측 활동
3
결과 데이터
스큐보아
측정 세트를 웨이퍼 맵, 시계열, 상관, 이미지로 분석
4
장비 상태
장비 상태 · 스토리지 · H/W 관리 · FTP 접속
가용 장비, 디스크 용량, 하드웨어 지표, 장비 파일

## Slide 6: AFM 까지 담아 통합 서비스에 다가섰습니다
AFM 관리 툴을 구현해 기존 AFM 조회 페이지를 스큐노노로 통합했습니다. E-Beam 계측에 이어 AFM 까지 한 서비스에 담아 Metrology Workspace 에 한발 더 가까워졌습니다.
대상 장비 3대
MAP608
PKG
MAPC01
R3
5EAP1501
M15
1
측정 결과
측정 검색, 측정 상세, 시계열 비교
2
팁 모니터링
팁별 상태 판정과 Tip Width 추이
3
가동 현황
일별 · 시간대별 측정 건수
4
Recipe 현황
Recipe 별 측정 이력

## Slide 7: 장비 파일을 FTP 프로그램 없이 엽니다
2026-10-20 에 장비 상태 아래 FTP 접속 탭을 열었습니다. CD-SEM · HV-SEM 장비를 고르면 장비의 폴더와 파일을 스큐노노에서 바로 엽니다.
대상 팀 5곳 · Metrology 엔지니어
DRAM · NAND MI개발
2팀
DRAM · NAND Metrology기술
2팀
기반기술전략
1팀
1
탐색
폴더를 눌러 이동하거나 경로를 직접 입력
2
다운로드
파일 하나씩, 여러 개는 zip 한 개로
3
링크 공유
주소에 장비와 경로가 담겨 그대로 공유
4
안정성
동시 다운로드 · FTP 세션 수 제한

## Slide 8: 10월, 화면 값의 정확도를 높였습니다
보고 이후 현업 문의를 바탕으로 고친 내용입니다
1
디바이스 통계
안 보이는 원인을 화면에서 구분
저장된 필터 적용 중 · 스텝 원본 자료 없음 표시, R 계열 DRAM/NAND 구분 누락 수정
2
Recipe 횡전개
보유 판정 원본 수정
최근 측정하지 않은 장비도 보유로 표시, 점검 실패 장비는 확인 불가 배지
3
Recipe 현황
데이터 누락 수정
이력이 많은 조회에서 결과가 빠지거나 응답이 끊기던 문제 해결
4
AFM · 운영
응답 경량화 · 로그 보강
AFM 측정 목록 응답 경량화, 요청 로그에 오류 원인과 호출 화면 기록

## Slide 9: 코드 24.9만 줄, 셋 중 하나는 테스트입니다
24.9만 줄
전체 코드
원본 복사 모듈 13,300줄 포함
+25%
직접 작성 코드 증가
8/18 188,345줄 → 235,530줄
33%
테스트 코드 비중
테스트 77,031줄
1
프론트엔드
93,635줄
화면 63개 · 컴포넌트 272개
2
백엔드
64,864줄
API 엔드포인트 113개 · 운영 스크립트 9,599줄 포함
3
백엔드 테스트
51,681줄
기능별 provider 계약 테스트와 통합 테스트
4
프론트 테스트
25,350줄
순수 함수 단위 테스트
5
원본 복사 모듈
13,300줄
ftp_handler · minio_handler · ops_store · ops_index_mgmt

## Slide 10: 이후 과제
1
디바이스명 설명 스크립트 표준화 마무리
디바이스 통계의 룰 판정을 안정시킵니다.
2
지원 장비 확대
VeritySEM · Provision · Thickness 로 넓혀 Metrology Workspace 통합을 이어 갑니다. VeritySEM · Provision 은 사전 조사를 시작했습니다.
일평균 접속자 60~70명 · 인라인 교대 구성원 · 공정/소자 엔지니어 · 검/계측 효율화 TF
3
Recipe 일괄 복사 도구
여러 장비에 Recipe 를 한 번에 복사하는 별도 앱을 설계하고 있습니다.